Лабораторная работа №3

Тема: Многоуровневые сетевые проекты

оборудование: IBM- совместимый ПK.

Программное обеспечение: ОС Windows, NetCracker Designer

количество – 4 год.

2.1. цель работы

Изучение методов создания многоуровневых сетевых проектов (на примере проекта Router net), выполнение анимации в многоуровневых сетях и определения параметров пакетов, перемещающихся в сети.

2.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

При подготовке к работе студенты должны ознакомиться с разделом "Общие принципы построения вычислительных сетей" учебного пособия [1] или прочитать соответствующий раздел конспекта лекций по дисциплине "Компьютерные системы и сети».

2.3. Описание лабораторной установки

Для проведения лабораторных работ нужен сетевой учебный класс, оснащенный рабочими станциями (не менее 10 шт.) И программное обеспечение NetCracker Designer.

2.4. Порядок выполнения работы и методические указания по их выполнению

1. Загрузите программу NetCracker Designer. из меню File нужно выбрать Open. Найти каталог NetCracker, выбрать samples, в нем открыть файл Router net.

2. Окно сайта появится в подокне рабочей области.

3. В меню Windows выбрать Top.

4. Установите рабочую область окна для удобного просмотра, используя кнопки масштабирования страницы.

5. Чтобы начать анимацию проекта, на инструментальной панели Control нажимают кнопку Пуск или меню Control выбирают команду Start.

Рис. 2.1. Окно сайта с анимацией

Рис. 2.2. Инструментальная панель управления

6. Сеть активизируется (пакеты перемещаются в рабочей области окна).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: потребуется несколько секунд, чтобы пакеты переместились от Admin до верхней точки просмотра.

7. Чтобы корректировать параметры анимации, нажмите на кнопку Animation Setup.

Рис. 2.3.- Диалога установки анимации

На экране будет представлен диалог установки анимации.

8. Используя левую кнопку мыши, установите удобные для Вас скорость перемещения пакетов и их размер. Нажмите кнопку OK, чтобы применить установки и закрыть диалоговое окно.

Рисунок 2.4 - окно сайта Matlab

9. Чтобы открыть низкий уровень изображения сети, дважды щелкните на формировании, помеченном Math Lab в верхней левой части сети. используя кнопки масштабирования страницы, задайте удобные размеры рисунка.

10. Перейдите в верхний уровень проекта для чего закройте окно сайта Math Lab, используя кнопку Close окна сайта.

11. Используя кнопку Zoom In, добейтесь, чтобы связь между маршрутизаторами Cisco 7000 (3) и Cisco 7000 (6) находился в центре окна. Убедитесь, что анимация все еще выполняется.

12. Чтобы разорвать связь, на инструментальной панели Mode сделайте щелчок левой клавишей на кнопке Break / Restore. Затем поместите курсор в верхнюю часть связи между двумя Cisco маршрутизаторами и нажмите на связь.

В результате на связи появится красный вспышка свидетельствует о разрыве связи и трафик на этом участке сети останавливается. Трафик меняется согласно протокола маршрутизации.

13. Проверка протокола маршрутизации. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

а. Щелкая по кнопке Zoom Out, уменьшить масштаб сайта, чтобы рисунок полностью находился в окне. После этого правой клавишей мыши щелкнуть на любом пустом пространстве в верхнем окне сайта, чтобы обратиться к локальному меню. Выберите Model Settings, затем выберите Protocols.

Рис. 2.5. Диалоговое окно Protocols

b. Нажмите кнопку Protocols. В правом столбце Вы увидите значение протокола маршрутизации по умолчанию для этого сетевой участка. Например, выбранный протокол маршрутизации для TCP / IP является RIP (Routing Internet Protocol). Таким образом, RIP был определен для TCP / IP и отправки TCP / IP пакетов следует за этой спецификацией.

14. Чтобы закрыть Model Setting без изменения установок, нажмите на кнопку Cancel.

15. Теперь давайте восстановим связь. Поместите курсор этаж разорванного связи (над красной отметкой) и сделайте левое щелчок. Убедитесь, что Вы находитесь в режиме Break / Restore.

При этом, красное свечение исчезает и трафик восстанавливается.

16. Чтобы выключить режим Break / Restore, на инструментальной панели Mode нажмите кнопку Standard.

17. Чтобы прекратить анимацию на инструментальной панели Control нажмите кнопку Pause.

18. Чтобы получить информацию о пакете, помещают курсор непосредственно поверх любого замороженного пакета. появляется ToolTip. С курсором, что все еще позиционируется над пакетом, нажать правую кнопку, чтобы обратиться к локальному меню и выбрать команду Properties.

Рис. 2.6. Локальное меню информации о пакетах

19. Диалог Реквизитов пакета выводится на экран.

Рис. 2.7. Диалоговое окно реквизитов пакета

20. В окне реквизитов пакета отображается информация о приложении, размера, источника, адресата, сетевого протокола, и протокола передачи.

Получите информацию о свойствах всех пакетов, перемещающихся по сети Admin между узлами Michael и Andrew, и разместите ее в таблице 2.1

Таблица 2.1. Информация о пакетах

| № п/п | Application | Size | Source | Destination | Network protocol | Carrier protocol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Закройте диалоговое окно, нажав на кнопку OK или нажимая клавишу Enter.

21. Создать изгиб в связи.

а. Восстановите анимацию, нажимая кнопку Pause (чтобы переключить состояние паузы). Нажав клавишу Ctrl на клавиатуре, дважды нажмите кнопку мыши, расположив курсор непосредственно на связи.

Рис. 2.8. Кнопки окна просмотра

b. На связи появится дескриптор захвата (черный квадрат). Нажмите и, удерживая нажатой клавишу мыши, переместите дескриптор в другое место, потом отпустите левую клавишу мыши.

Связь сгибается.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: курсор должен быть помещен точно на связи.

22. Выше Вы изучили, как добавить плату расширения, перемещая ее в окне диалога конфигурации. Теперь рассмотрим еще одну процедуру, чтобы добавить или удалить плату расширения.

а. Убедитесь, что окно просмотра устройств пожалуй, нажав метку Deviсes окна просмотра. Метка Deviсes также должна быть нажата в подокне изображения.

В окне просмотра Устройства, нажмите на знак "плюс" или символ расширения (+) рядом с Routers and bridges. Далее нажмите символ расширения рядом с Backbone, нажмите на символ расширения Cisco Systems, нажмите входе Cisco 7000.

Подокно изображений теперь заполнено блоком Cisco 7000 и платой расширения.

b. Используя полосу прокрутки в подокне изображений, просмотрите всю плату расширения (plug-ins). Нажмите и переместите то, что первый отображается в подокне изображения plug-in, пока курсор, перемещает сменный блок, не будет позиционироваться выше Cisco 7000 router. Если курсор меняет вид на знак "плюс" (инструмент распознает plug-in и он может быть добавлен в блок), отпустите кнопку мыши.

с. Теперь, чтобы удалить устройство, нажмите на Cisco 7000 router правой клавишей, чтобы обратиться к локальному меню и выберите команду Delete.

Вы запрошенные подтвердить факт, что вы хотите удалять устройство. Нажмите кнопку Yes или клавишу Enter, когда Вы увидите это сообщение. Cisco 7000 удален с сетевого проекта. Обратите внимание, что все связи с Cisco 7000 также удалены.

23. Чтобы переименовать сайт, нажмите правой клавишей мыши на формировании, помеченном GYM (гимнастика) .В контекстном меню нужно выбрать команду Properties. отображается диалог реквизитов. Обратите внимание, что имя поля GYM уже высвеченные.

24. Напечатайте Cafe в поле имени, затем нажмите кнопку OK или клавишу Enter, чтобы применить ваши изменения, и закройте диалог реквизитов.

Формирование переименован в кафе.

25. Чтобы закрыть проект сначала остановите анимацию на инструментальной панели Control, нажав кнопку Stop. Из меню File, выберите Close. Когда система запросит Вас сохранить изменения, нажмите на кнопку No, чтобы закрыть проект Router.net без изменения.

26. Закрыть NetCracker, из меню File нужно выбрать команду Exit.

2.5. содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен содержать цель работы, 3 картинки в сети Router.net - Math Lab, Admin и Top, таблицу с указанием параметров пакетов и выводы по работе.

2.6. Контрольные вопросы и задания

1. С какой целью в сетях выполняется анимация?

2. Что представляет многоуровневый сетевой проект?

3. Каким образом выполняются переходы в сети между отдельными зданиями (этажами), образующими одноуровневый проект?

4. Каким образом выполняются переходы в сети между различными уровнями?

5. Каким образом реализуется принцип совместимости устройств при выполнении проекта?

6. Какие устройства в сети Router.net выполняют функции логической структуризации?

7. С какой целью в сети Router.net используются маршрутизаторы (Routers)?

8. Какие протоколы реализуются в маршрутизаторах?

9. Какие функции реализуют в сетях протоколы и интерфейсы?

10. Опишите процедуры взаимодействия двух узлов в сети.

Список ссылок

1. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г. Олифер, Н. А. Олифер. - СПб: Издательство "Питер", 2002. - 672 с .: ил.

2. Джеймс Чэллис, Чарльз Перкинс и Мэттью Стриба. Основы построения сетей. Учебное руководство для специалистов MCSE. - СПб: Издательство "Лори", 1999. - 326 с .: ил.