Лекция  Изображения – виды разрезы сечения

Виды

Вид – изображение обращенной к наблюдателю видимой части по-

верхности предмета.

Различают основные, дополнительные и местные виды.

Основные виды

Основными называют виды, полученные проецированием предмета

на шесть граней куба, если предмет поместить внутрь его (рис. 1). Изображение предмета на фронтальную плоскость принимают за

главный вид изделия. Главный вид должен давать наиболее полное пред-ставление о строении детали.

Если виды сверху, слева, справа, снизу, сзади находятся в непо-средственной проекционной связи с главным изображением (видом или разрезом, изображенным на фронтальной плоскости проекций), то они не обозначаются (рис. 2, а). Если проекционная связь отсутствует, то на-правление проецирования должно быть указано стрелкой около соответ-ствующего изображения. Над стрелкой и над полученным изображением (видом) следует нанести одну и ту же прописную букву русского алфа-вита (рис. 2, б). Если вид выполнен в другом масштабе, рядом с буквой в скобках указывается масштаб (рис. 2, в).

Обозначение видов, разрезов и сечений выполняется шрифтом, бо-лее крупным, чем размерные числа.

|  |  |  | А |  | А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид |  |  |  |  |
|  | снизу |  |  |  |  |
| Вид | Вид | Вид | Вид | б |  |
| справа спереди | слева | сзади |  | А(1:2) |
|  | Вид |  |  |  |  |
|  | сверху |  | а |  | в |
|  | Рис. 1 | Рис. 2 |  |  |

Минимальное количество изображений – два.

Применение  условных  знаков  позволяет  уменьшать  количество изображений при вычерчивании предметов. В простейших случаях дос-таточно одного изображения и соответствующего условного знака. Знак (рис.  3)  позволяет  сделать  заключение,  что  изображен  цилиндр,  а знак  (рис. 4) – что изображен брусок квадратного сечения. Для умень-шения количества изображений применяют также буквы: s, указываю-щую толщину изображаемого предмета (рис. 5), и l, указывающую длину изображаемого предмета (рис. 6). Эти буквы помещают на полке линии-

3

выноски. Линия-выноска оканчивается точкой, наносимой внутри конту-ра изображения.

На	чертеже	сферы	перед	размерным	числом	наносится	слово

«Сфера» или знак , например:  25 (рис. 7). Диаметр знака сферы ра-вен размеру размерных чисел на чертеже.

| Рис. 3 | Рис. 4 | Рис. 5 | Рис. 6 | Рис. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местные виды |  |  |  |
| Изображение отдельного, ограниченного места поверхности пред- |
|  |  |  | мета, называется местным видом. |
|  |  |  | Местный вид может быть ограничен |
|  |  |  | линией обрыва, по возможности в |
|  |  |  | наименьшем размере (рис. 8), или не |
|  |  |  | ограничен (вид Б, рис. 8). Местный |
|  |  |  | вид отмечается на чертеже подобно |
|  |  |  | основному виду, выполненному не в |
|  |  |  | проекционной связи. |  |
|  |  |  | Если местный вид выполнен в |
|  |  |  | масштабе, отличном от масштаба |
|  |  |  | остальных изображений на чертеже, |
|  |  |  | то рядом с буквенным обозначением |
|  |  |  | этого вида в скобках указывается его |
|  |  |  | масштаб. |  |

Рис. 8

Дополнительные виды

Дополнительный вид – это изображение предмета (или его части) на выбранную плоскость, не параллельную ни одной из плоскостей проекций.

Если какую-либо часть предмета невозможно показать на перечис-ленных выше видах без искажения формы и размеров, то применяют до-полнительные виды. В этом случае предмет проецируют на дополни-тельную плоскость. Когда дополнительный вид расположен в проекци-онной связи с соответствующим изображением, стрелку и обозначение вида не наносят (рис. 9, а).

4

Если между основным и дополнительным видами нет проекцион-ной связи, то дополнительный вид должен быть отмечен на чертеже про-писной буквой русского алфавита. У связанного с дополнительным ви-дом изображения предмета должна быть поставлена стрелка, указываю-щая направление взгляда, с соответствующим буквенным обозначением (стрелка А, рис. 9, б, в).

Допускается дополнительный вид поворачивать, но сохраняя, как правило, положение, принятое для данного предмета на главном изобра-жении. Обозначение вида при этом должно быть дополнено условным графическим обозначением  «повернуто» (рис. 9, в).

а	б	в

Рис. 9

На рис. 10 приведены размеры стрелки, указывающей направление взгляда (рис. 10, а) и знаков, заменяющих слова «повернуто» (рис. 10, б)

- «развернуто» (рис. 72, в). Размер шрифта прописной буквы, простав-ленной у стрелки, должен быть больше размера размерных чисел, при-меняемых на чертеже, приблизительно в два раза.

| 90 | 45 | 5min |
| --- | --- | --- |

90

45

5min

4min	1,5min

а	б	в

Рис. 10

Разрезы

Разрез – изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями. На разрезе показывается то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней (рис. 11).

Разрезы можно разделить на четыре группы.

В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций разрезы разделяются на:

5

горизонтальные – секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций (например, разрез А–А, рис. 11);

вертикальные – секущая плоскость перпендикулярна горизонталь-ной плоскости проекций;

наклонные – секущая плоскость составляет с горизонтальной плос-костью проекций угол, отличный от прямого.

Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций, и профиль-ным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проек-ций.

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяют-

ся:

на простые – разрезы, выполненные одной секущей плоскостью (рис. 11);

сложные – выполненые несколькими секующими плоскостями. Сложные разрезы бывают ступенчатыми, если секущие плоскости

параллельны и ломаными, если секущие плоскости пересекаются.

Разрезы называются продольными, если секущие плоскости на-правлены вдоль длины или высоты предмета, и поперечными, если секу-щие плоскости направлены перпендикулярно длине или высоте предмета.

В зависимости от полноты изображения разрез называется пол-ным или местным (частичным).

Простые разрезы

Простые разрезы выполняются одной секущей плоскостью. Если простой разрез выполнен по оси симметрии детали и расположен в проекционной связи с другими изображениями, он не обозначается.

  - противном случае положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения (рис. 11). Для линии сечения применяется ра-зомкнутая линия толщиной (1 1,5)s. При сложном разрезе штрихи про-водят также у мест пересечения секущих плоскостей между собой. На начальном и конечном штрихах следует ставить стрелки, указывающие направление взгляда. Стрелки наносятся на расстоянии 2 – 3 мм от конца штриха. У начала и конца линии сечения ставят одну и ту же прописную букву русского алфавита так, чтобы стрелки размещались между буквой

- изображением (рис. 12).

Разрез должен быть отмечен надписью по типу «А – А» (всегда двумя буквами через тире).

Горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы, как прави-ло, располагают на месте соответствующих основных видов.

6

Рис. 11	Рис. 12

Сложные разрезы

При выполнении сложных разрезов применяются две и более се-кущие плоскости.

При выполнении ступенчатых разрезов секущие плоскости распо-лагаются параллельно (рис. 13), ломаных – под углом (рис. 14).

При выполнении сложных разрезов переход от одной секущей плоскости к другой на разрезе условно не показывается.

При выполнении ломаных разрезов секущие плоскости условно поворачивают до совмещения в одну плоскость. При повороте секущей плоскости элементы детали, расположенные за ней, изображаются так, как они проецируются на соответствующую плоскость, до которой про-изводится совмещение.

А-А

А-А

| А | А |
| --- | --- |
|  | А |
|  | А |

Рис. 15	Рис. 16

7

Местные разрезы

Разрез, служащий для выяснения устройства предмета лишь в от-дельном, ограниченном месте, называется местным.

Местный разрез выделяется на виде сплошной волнистой линией или сплошной тонкой линией с изломом (рис. 17, 18). Эти линии не должны совпадать с какими-либо другими линиями изображения.

Рис. 17	Рис. 18